## Slide 1: Détection d’un train et de bulles dans une séquence vidéo.
DECHESNE Maxime (3EN)
DETHIER Gérard (2LINF)
MATHES Tom (3EN)
PIRONT Guillaume (2LINF)
RIES Philippe (3EN)

## Slide 2: Contenu de la présentation
Interface graphique
Traitement des bulles
Traitement du train
Questions

## Slide 3: Interface graphique
GTK+
Structure de la fenêtre
Communication interface - programme

## Slide 4: GTK+
Qu’est-ce que GTK+?
The GIMP Toolkit
Organisation orientée - objet
Modèle orienté évènements

## Slide 5: GTK+
Pourquoi avoir choisi GTK+?
Libre
Performant
Bien documenté et connu (donc existence de nombreux forums lui étant consacrés)
Portable
Désavantages de GTK+
Nécessite une implémentation parallèle

## Slide 6: Structure de la fenêtre
Zone d’affichage
des images
Barre de menu
Menu
Zone d’affichage
des résultats
Bouton pause

## Slide 7: Communication interface -programme
Thread
GUI
Thread
Programme
Forcer l’affichage
de l’interface
Donner les résultats
à afficher
signaux

## Slide 8: Contenu de la présentation
Interface graphique
Traitement des bulles
Traitement du train
Questions

## Slide 9: Traitement des bulles
Acquisition de la région d’intérêt (partie transparente de la fusée contenant les bulles)
Traitement des bulles
Remarque:
Sous certaines conditions, il peut y avoir une
réacquisition de la région d’intérêt (lorsque
la fusée est déplacée)

## Slide 10: Acquisition de la ROI
Calcul approximatif des bords verticaux de la fusée
3 projections verticales:
  Tous les pixels dont la brilliance dépasse un certain seuil
  Tous les pixels dont la teinte et la saturation sont compris dans un certain intervalle
  Tous les pixels dont la teinte
  et la saturation présente une
  variation minimale d’une image
  à la suivante
Produit des
3 projections
Recherche du maximum,
donne la position
approximative de la fusée

## Slide 11
Acquisition de la ROI
Détection des bords horizontaux de la partie transparente
Projection horizontale des valeurs V
Seuillage par une courbe qui suit l’allure de
l’autre courbe
Bord supérieur immédiat
Bord inférieur facile à calculer par raisonnement
géométrique

## Slide 12: Acquisition de la ROI
Réajustage des bords verticaux de la région d’interêt
Bord inférieur du socle
facile à trouver
Détermination de 2
points de coupure à
gauche et à droite
Le milieu de la
fusée correspond
au milieu de ce
segment

## Slide 13: Acquisition de la ROI
Réacquisition de la région d’interêt
2 tests pour la redétection:
  variation cumulée de V d’une image à l’autre dans la région d’intérêt dépasse un certain seuil (test effectué à chaque image)
  redétection de la région d’intérêt (test effectué toutes les 5 images)
Si la première condition n’est pas vérifiée, ou si à plusieurs reprises la nouvelle région d’intérêt n’est pas dans le voisinage de l’ancienne, on change de région d’intérêt

## Slide 14: Traitement des bulles
Mise en évidence des bulles
principe :
la partie dominante en terme
de nombre de pixels présents
dans la ROI est l’arrière-fond
implémentation :
par seuillage on ne garde
que les pixels de la ROI tels que
X < a ou X > b
valeurs les plus fréquentes => arrière-fond
valeurs les plus dispersées => bulles

## Slide 15: Traitement des bulles
Traitement morphologique des bulles
Il s’agit de “nettoyer” l’image binaire avant de compter les composantes
connexes, car
  les trous faussent le calcul des surfaces
  les petites taches augmentent artificiellement le nombre de bulles
détermination de l’arrière-fond pour fermer les trous dans les bulles
La plus grande
composante connexe
noire
=
Arrière fond
------------------------
Son complément
=
Bulles sans trous

## Slide 16: Traitement des bulles
Traitement morphologique des bulles (2)
Une suite d’érosions et de dilatations enlève les dernières taches
Ouverture avec un
élement structurant (SE)
aussi proche que
possible d’un disque
---------------------
La taille de SE détermine
la taille des taches
éliminables

## Slide 17: Traitement des bulles
Connexité et surface des bulles
libellation des composantes connexes par un
algorithme repris dans Shapiro et Stockman
- une fonction recursive_connected_components
parcourt l’image,
- pour chaque nouvelle composante connexe
rencontrée ,une fonction search étiquette
récursivement l’entièreté de cette composante.
search tient compte de la contribution d’un pixel à
la surface d’une composante connexe en même
temps qu’elle lui attribue son label
élimination des composantes touchant au moins
un des bords de la fusée.
coloration des bulles pour mieux mettre en
évidence le résultat

## Slide 18: Contenu de la présentation
Interface graphique
Traitement des bulles
Traitement du train
Questions

## Slide 19: Traitement du train
Détermination de la ROI
Calcul des paramètres géométriques
Robustesse

## Slide 20: Détermination de la ROI
Détermination du fantôme
Pas de background
Utilisation des différences
présentes dans 5 images
successives.
Le choix de 5 est fixé par des
conditions de robustesse (train très
lent ou très rapide, acquisition
lente)
cf problème de superposition des
fantômes
Zone des bulles

## Slide 21: Détermination de la ROI
Passage en NB/retrait des bulles
Seuil=30
Seuil=100
Seuil=180
Passage en NB:
Xlim travaille en niveaux de gris.
Seuillage sur la norme 1 en RGB.
Importance du choix du seuil (choix: non adaptatif)
sur le niveau de bruit.
Retrait des bulles:
par masquage.

## Slide 22: Détermination de la ROI
Filtrage
Élimination du bruit (source
principale: poissons)
4 érosions par élément structurant
en 4-connexité
Le choix de 4 est fixé
empiriquement pour éliminer les
poissons.
4-connexité car bulles
« rondes »
Détermination de la ROI en tenant
compte des érosions (non
compensées): évite une
reconstruction sur toute l’image
(temps >>)

## Slide 23: Calcul des paramètres géométriques
Reconstruction du train
Très coûteux → minimiser la zone d’application.
On prend la référence dans le fantôme NB avant érosion.
Correction des imperfections (remplissage des trous/lissage des bords) en
réalisant une fermeture préalable avec un élément de taille 2 en 8-connexité.
Ici on utilise la 8-connexité car le train est plutôt « rectangulaire ».
Exemple d’image obtenue après reconstruction

## Slide 24: Calcul des paramètres géométriques
Retrait de l’ombre (optionnel)
Implémenté en dernier.
Fortement lié aux caractéristiques du local de développement (parquet clair):
l’ombre est considérée comme étant la zone globalement plus claire.
Parfois très efficace mais il reste des défauts.
Utilisation optionnelle au lancement du programme.

## Slide 25: Calcul des paramètres géométriques
Technique des rayons maximaux
Calcule l’ensemble des valeurs géométriques et ce simultanément (périmètre, aire, centre de gravité).
Idée de base :
On transforme notre train en un polygone et on calcule les paramètres géométriques sur ce dernier. Pour se faire, l’ensemble des pixels détectés comme point du périmètre « extérieur » sont les points du polygone.

## Slide 26: Calcul des paramètres géométriques
Technique des rayons maximaux
appliquée à une image source

## Slide 27: Calcul des paramètres géométriques
Avantages :
Rapidité : Complexité O(w+h)
Fonctionnement optimal si la ROI entoure de façon optimale le train et si ce dernier rapproche au plus la forme de la ROI (rectangle).
Précision : Périmètre (+ aire et
centre de gravité) réel est obtenu
lorsque l’objet est convexe, et est
approximé sinon (taux d’erreurs
faible).
Les situations problématiques
sont automatiquement évitées

## Slide 28: Robustesse
Conditions initiales
Insensible MAIS
Seuil minimal d’éclairage nécessaire
Problèmes locaux de détection de l’ombre si éclairage très fort
Modification ponctuelle
Perturbations complètement éliminées après 5 images.

## Slide 29: Contenu de la présentation
Interface graphique
Traitement des bulles
Traitement du train
Questions